FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 – pakiet nr 5 - aparat EKG- 2 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 2 aparatów EKG wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-kanałowy elektrokardiograf | TAK |  |
| 2 | Możliwość wydruku w trybie 3 , 6 lub 12 kanałów | TAK |  |
| 3 | Praca w trybie auto lub manual | TAK |  |
| 4 | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 5 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 7 | Kolorowy wyświetlacz graficzny z prezentacją 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 8 | Szerokość papieru 112 mm | TAK |  |
| 9 | System zakładania papieru easy –load | TAK |  |
| 10 | Pamięć wewnętrzna do 300 badań | TAK |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 12 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 13 | Sygnał EKG – 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cebrera | TAK |  |
| 14 | Komunikacja RS232, USB i możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej | TAK |  |
| 15 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 16 | Prędkość zapisu :5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 17 | Współpraca z systemem CardioTEKA | TAK |  |
| 18 | Współpraca z oprogramowaniem AsPrinter | TAK |  |
| 19 | Współpraca z przystawką SPIRO-31 (badanie spirometryczne) | TAK |  |
| 20 | Wymiary (D/S/W):310 x 230 x 66 mm | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 21 | Kabel EKG KEKG 30 | TAK |  |
| 22 | Elektrody przyssawkowe EPP | TAK |  |
| 23 | Elektrody kończynowe klipsowe EKK | TAK |  |
| 24 | Kabel zasilający | TAK |  |
| 25 | Oprogramowanie AcPRINTER | TAK |  |
| 26 | Żel EKG 250 g i papier do EKG – 1 rolka | TAK |  |
| 27 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).