załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NZ/214/67/2010

| Poz. | Nazwa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytwornica pary | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data ……………………..                                                              Podpis Wykonawcy ………………………………………………

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna wydajność pary – 54 kg/h | TAK |  |
|  | Zasilanie w energię elektryczna – 3 faz | TAK |  |
|  | Maksymalna moc – 37 kW | TAK |  |
|  | Zasilanie w wodę – woda demineralizowana o wydajności – 54 l/h | TAK |  |
|  | Ciśnienie wody wlotowej 1 – 6 atm | TAK |  |
|  | Ciśnienie robocze pary 1,5 – 3 atm. | TAK |  |
|  | Wymiary 78 x 82 x 135 cm | TAK |  |
|  | Sterownik elektryczny | TAK |  |
|  | Wytwornica w wykonaniu wolnostojącym | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Data ……………………….                                                                            Podpis Wykonawcy …………………………………..