FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 1 (II)  analizator parametrów krytycznych RKZ , Na, K, Cl, Ca Ht- 2 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup dwóch  fabrycznie nowych analizatorów parametrów krytycznych RKZ, Na, K, Cl, Ca Ht  wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone : pH, pCO2, pO2,Ht Na, K, Cl, Ca, Hb (z oksymetrem), Parametry wyliczane: Ht | Tak |  |
| 2 | Wykonywanie pomiaru w: - krew pełna, -osocze, -surowica, -materiał kontrolny | Tak |  |
| 3 | Podawanie próbek ze strzykawki lub kapilary | Tak |  |
| 4 | Uniwersalny port wlotowy dla strzykawek i kapilar | Tak |  |
| 5 | Bezobsługowe elektrody | Tak |  |
| 6 | Brak gazów kalibracyjnych | Tak |  |
| 7 | Możliwość wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
| 8 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników | Tak |  |
| 9 | Automatyczna kalibracja | Tak |  |
| 10 | System kontroli jakości | Tak |  |
| 11 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 12 | Samoczyszcząca sonda podajnika | Tak |  |
| 13 | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy | Tak, podać |  |
| 14 | Bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 15 | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania umowy | Tak |  |
| 16 | Bezpłatne przeglądy serwisowe | Tak |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii – 24 godziny , w dni wolne od pracy 48 godzin | Tak |  |
| 18 | Aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2010 | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).