FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 14 (II) lampy bezcieniowe sufitowe , szt. 2 oraz lampy bezcieniowe ruchome, szt. 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  fabrycznie nowych dwóch lamp bezcieniowych sufitowych oraz trzech lamp bezcieniowych ruchomych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

I. lampa bezcieniowa sufitowa, szt.2

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2010r. | TAK |  |
| 2. | Zasada oświetlenia: bezcieniowy z centralnym halogenowym źródłem światła | TAK |  |
| 3. | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuły z tworzywa zaopatrzone w jeden “brudny” uchwyt. | TAK |  |
| 4. | Natężenie światła lampy głównej w odległości 1 m od czoła lampy | Min. 155 kLux |  |
| 5. | Wskaźnik oddawania barw Ra | Min.95 |  |
| 6. | Temperatura barwowa | 4300 °K |  |
| 7. | Regulowana średnica plamy świetlnej dla kopuły w zakresie | Min. 17,5- 32 cm |  |
| 8. | Odrębna regulacja natężenia oświetlenia i pola | TAK |  |
| 9. | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max.2°C | TAK |  |
| 10. | Regulacja natężenia światła przy czaszy i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie 25-100% | TAK |  |
| 11. | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania | Min.50-160 cm |  |
| 12. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla kopuły o zewnętrznej średnicy maximum 65 cm | Min. 109 cm |  |
| 13. | Zasilanie: 230 V 50 Hz i 24 V= z sieci awaryjnej | TAK |  |
| 14. | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 15. | Elektroniczny mechanizm ( bez mechanicznego systemu pozycjonowania ) automatycznej aktywacji żarówki rezerwowej w przypadku uszkodzenia żarówki głównej dla kopuły | TAK |  |
| 16. | Moc pobierana przez żarówkę halogenową główną czaszy 150 W | TAK |  |
| 17. | Żywotność żarówki głównej | Min. 1000 h |  |
| 18. | Uchwyt do ustawienia czaszy lampy przez chirurga /sterylizowany/ w ilości 4 szt/czaszę | TAK |  |
| 19. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| 20. | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 21. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw (nie później niż z dostawą) | TAK |  |

II. lampa bezcieniowa ruchoma, szt.3

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa mobilna statywowa zaopatrzona w kółka z hamulcami | Tak |  |
| 2. | Natężenie światła lampy w odległości 1 m od czoła lampy od min. 35000 lux | Tak, podać |  |
| 3. | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 93 | Tak, podać |  |
| 4. | Temperatura barwowa 4200 °K | Tak |  |
| 5. | Stała średnica plamy świetlnej dla lampy min. 17 cm | Tak, podać |  |
| 6. | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max. 2ºC | Tak, podać |  |
| 7. | Przyrost temperatury na polu operacyjnym max 12 ºC | Tak, podać |  |
| 8. | Moc pobierana przez żarówkę lampy 55 W | tak |  |
| 9. | Żywotność żarówki min 4000 h | Tak, podać |  |
| 10. | Minimalna średnica kopuły 300 mm z odbłyśnikiem o minimalnej średnicy 205 mm | Tak, podać |  |
| 11. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | Tak |  |
| 12. | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | Tak |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw (nie później niż z dostawą) |  |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)