FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/2/2011 – pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii , 1 szt. oraz łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych: jednego łóżka intensywnej terapii oraz czterech łóżek transportowo- obserwacyjnych  regulowanych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja ramy leża ze stali nierdzewnej lub chromowanej lub ze stopów aluminium | TAK |  |
| 2 | Leże 4-sekcyjne | TAK |  |
| 3 | Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej. | TAK |  |
| 4 | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne | TAK, podać |  |
| 5 | Krążki odbojowe na każdym rogu leża. | TAK |  |
| 6 | Szczyty łóżka szybko demontowalne. Możliwość wydłużenia łóżka o min. 20 cm | TAK , podać |  |
| 7 | Blat łóżka osadzony na 4 kolumnach | TAK |  |
| 8 | Materac | TAK |  |
|  | WYMIARY ŁÓŻKA |  |  |
| 9 | Długość min. 2000 mm max. 2200 mm | TAK, podać |  |
| 10 | Szerokość leża min. 900 mm max 1000mm | TAK, podać |  |
| 11 | Ciężar łóżka bez akcesoriów max. 150 kg | TAK, podać |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 240 kg | TAK, podać |  |
|  | REGULACJA |  |  |
| 13 | Łóżko sterowane pilotem przewodowym oraz z panelu sterującego umieszczonego w szczycie łóżka w wysuwanej szufladzie. Panel sterujący musi mieć możliwość blokowania poszczególnych funkcji pilota z informacją wizualną o ich ustawieniach. Panel sterujący musi mieć możliwość wyjęcia z szuflady i zawieszenia go na ściance nożnej łóżka. Panel sterujący musi zapewniać regulację Trendelenburga i Anty-Trendelenburga, zmiany wysokości blatu, regulację położenia części plecowej i nożnej. Ustawianie łóżka do pozycji do reanimacji jednym przyciskiem umieszczonym na panelu. Ustawianie pozycji fotelowej jednym przyciskiem na panelu. Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i antytrenedelenburga, pozycji do reanimacji, pozycji fotelowej automatycznie tj poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na panelu. Informacja na panelu o pracy z sieci czy akumulatora. Łóżko wyposażone w odłącznik zasilania sieciowego na przewodzie zasilającym. Łóżko wyposażone w akumulator. | TAK |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 400 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 800 mm za pomocą pilota ręcznego | TAK, podać |  |
| 15 | Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-700 za pomocą pilota ręcznego | TAK, podać |  |
| 16 | Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie min. 0-450 za pomocą pilota ręcznego | TAK, podać |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min 120 za pomocą pilota ręcznego | TAK, podać |  |
| 18 | Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OSPRZĘT DO ŁÓŻKA |  |  |
| 19 | Szczyty łóżka o konstrukcji ze stali chromowanej lub nierdzewnej lub ze stopu aluminium z wypełnieniem z laminatów lub metalowym lakierowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 20 | Uchwyty do mocowania pręta infuzyjnego w narożnikach od strony głowy | TAK |  |
| 21 | Poręcze boczne czterosekcyjne min. trzypołożeniowe składane i odchylane o 900 wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 900 jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka. | TAK |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów po obu stronach łóżka na całej jego długości. | TAK |  |
| 23 | Pręt infuzyjny z regulacją wysokości | TAK |  |
| 24 | Wysięgnik do podnoszenia z uchwytem rąk o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 25 | Haczyki na worki do moczu | TAK |  |
| 26 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK , podać |  |
| 27 | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa | TAK |  |
| 28 | Bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne - 1 raz na 12 miesięcy okresu gwarancyjnego | TAK |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |
| 27. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak, podać |  |

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary: Szerokość całkowita z poręczami z uwzględnieniem wypustów osprzętu Max. 900 mm +/-50mm Długość całkowita Min. 2100mm +/-50mm | Tak, podać |  |
| 2 | Szerokość leża Min. 800 mm | Tak, podać |  |
| 3 | Długość leża Min. 2000 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres regulacji wysokości leża Min. 350-max.860 | Tak, podać |  |
| 5 | Leże, co najmniej trzysegmentowe z regulacją segmentów sterowanych elektrycznie przy pomocy pilota przewodowego | Tak |  |
| 6 | Oparcie pleców z laminatu zamocowanego na stałę, przeziernego dla promieni RTG | Tak |  |
| 7 | Zasilanie 220 - 240 V 50 Hz | Tak |  |
| 8 | Cztery koła jezdne o średnicy min. 150 mm w obudowie z tworzywa, blokowane centralnie, w tym jedno koło z blokadą kierunkową | Tak, podać |  |
| 9 | Rama leża wyposażona w poziomicę | Tak |  |
| 10 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-75o (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 11 | Kąt odchylenia oparcia uda 0-45o (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 12 | Regulacja pozycji Trendelenburga sterowana elektrycznie lub za pomocą sprężyn gazowych z blokadą | Tak |  |
| 13 | Kąt przechyłu Trendelenburga 20o (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 14 | Kąt przechyłu anty – Trendelenburga 15o (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 15 | Autoregresja segmentu oparcia pleców | Tak |  |
| 16 | Krążki odbojowe oraz listwy ochronne zabezpieczające łóżko przed uszkodzeniem | Tak |  |
| 17 | Elementy leża malowane lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia i na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 18 | Barierki boczne składane malowane proszkowo lub chromowe mocowane do ramy lub na ramę łóżka – 2 szt dla każdego łóżka | Tak |  |
| 19 | Wyjmowane wypełnienie ścianek szczytowych | Tak |  |
| 20 | Możliwa do wyboru kolorystyka (ścianek szczytowych) | Tak podać |  |
| 21 | Materac wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu na suwak z tkaniny oddychającej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej, przystosowanej do dezynfekcji (dopasowany do leża łóżka) | Tak |  |
| 22 | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
| 23 | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa | Tak |  |
| 24 | Bezpłatne roczne przeglądy gwarancyjne - 1 raz na 12 miesięcy okresu gwarancyjnego | Tak |  |
| 25 | Elementy wyposażenia łóżka: -wieszak na kroplówki wykonany w całości ze stali nierdzewnej (4 sztuki ); - zintegrowane przedłużenie leża o min. 20cm (do 4 łóżek); - materac przedłużenia leża (do 4 łóżek) | Tak |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie | Podać |  |
| 27 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów potwierdzone dokumentem. | Tak |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |
| 29. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak, podać |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  36 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż  raz na 12 miesięcy okresu gwarancyjnego.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).