Załącznik nr  8 - Uzupełnienia do dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Wydzielenie przegród przeciwpożarowych oraz dróg ewakuacyjnych dla Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego (wraz z dostosowaniem drzwi, oddziału i poradni, do przepisów przeciwpożarowych) oraz wydzielenie drogi komunikacji ogólnej budynku od oddziału i poradni":

- Rozwiązania nadproży otworów drzwiowych i stolarki drzwiowej w ścianie dylatacyjnej na drodze komunikacyjnej zgodnie z rysunkiem nr 4 oraz opisem:

- Wysokość stolarki drzwiowej w przejściu przez ściany nośne wraz oddzieleniem dylatacyjnym należy dostosować do istniejących nadproży. Należy wykonać przed przystąpieniem do zamówienia stolarki drzwiowej odkrywek sprawdzających położenie istniejącego nadproża.

- Przebicie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie wykonać z zabezpieczeniem w postaci pełnego stemplowania wybijanego otworu, przesklepienie wykonać w formie 2xI IPE 160 o długości 1,9Sm skręcone śrubami RD16 i M16 (rys. nr 4).

- W pozycji 1.5 opisu technicznego dotyczącego przeniesienia hydrantu pożarowego z przestrzeni klatki schodowej do korytarza komunikacyjnego, należy rozumieć, że Wykonawca wykona nowy hydrant pożarowy (lokalizacja zgodnie z projektem, miejsce włączenia hydrantu do istniejącej instalacji wskaże Zamawiający), oraz zdemontuje istniejący. Demontaż nie może zakłócić sprawnego funkcjonowania pozostałej instalacji hydrantowej budynku.

- W celu usprawnienia i skrócenia prowadzonych prac Wykonawca użyje narzędzi oraz urządzeń pozwalających na mechaniczne wykonywanie prac demontażowych oraz wykucia bruzd.