| Oferent: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model/ typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |

załącznik 2

I. STÓŁ OPERACYJNY Z BLATEM PRZESUWNYM  -1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny uniwersalny, mobilny o jezdnej podstawie, oparty na czterokątnej kolumnie. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w panel sterowania funkcjami stołu. (Możliwość sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami w przypadku uszkodzenia głównego pilota z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu). | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V; 50 Hz | TAK |  |
|  | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe – 2 akumulatory | TAK |  |
|  | Przewód zasilania 230V, odłączany, gdy stół nie jest ładowany. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatorów na pilocie przewodowym i podstawie. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy 13-to funkcyjny, z możliwością zawieszenia na szynach bocznych lub na końcu stołu ułatwiając natychmiastowy dostęp do funkcji stołu. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami w przypadku uszkodzenia głównego pilota z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
|  | Możliwości awaryjnej mechanicznej/hydraulicznej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii napędu elektrohydraulicznego lub rozładowania głównego akumulatora. |  |  |
|  | Blat stołu min. 4-segmentowy, wykonany z kompozytu, przezierny na całej długości dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy, z możliwością łatwej i szybkiej zamiany sekcji nóg i głowy dla optymalnego pozycjonowania pacjenta przy pomocy przycisków lub dźwigni (bez pokręteł) | TAK |  |
|  | Łatwy i lekki (przy użyciu jednej ręki) system opuszczania i podnoszenia segmentu nóg i głowy za pomocą łatwo dostępnych uchwytów . | TAK |  |
|  | Materace przystosowane do szybkiego i pewnego mocowania do blatu. | TAK |  |
|  | Materac bezszwowy z pamięcią kształtu o grubości min. 50 mm. Przezierny na całej długości dla promieni RTG. Łatwy w dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Materac sekcji pleców i bioder wykonany z jednego kawałka, zapewniający lepsze wsparcie pacjenta oraz pokrycie przestrzeni/przerwy między sekcjami blatu. | TAK |  |
|  | Blat z funkcją przesuwu - min. 250 mm | TAK (podać) |  |
|  | Napęd blatu stołu elektrohydrauliczny. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu jezdna, wyposażona w 4 podwójne koła z blokadą, o średnicy min. 120 mm | TAK (podać) |  |
|  | Podstawa stołu w obudowie z odpornego na uderzenia tworzywa ABS, zapobiegająca przedostaniu się brudu i pyłów. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 450 kg | TAK (podać) |  |
|  | Stół wykonany całkowicie z elementów odpornych na korozję i środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach. | TAK |  |
|  | Konstrukcja z materiałów zapewniających stabilność, trwałość konstrukcji i łatwych do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Długość stołu min. 2180 mm | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja i zakresy ruchów: | TAK |  |
|  | Regulacja przy pomocy pilota następujących ruchów i ich zakresy: - wysokość blatu (góra/dół – min. 680mm/1070mm) - przechyły boczne (lewo / prawo – 0-18°) - Trendelenburg / anty-Trendelenburg (min. 0-30°) - sterowanie płytą sekcji pleców - przesuw wzdłużny (min. 250mm) - sterowanie segmentem bioder - automatycznie ustawiana pozycja „0” (powrót blatu do pozycji wyjściowej) | TAK (opisać) |  |
|  | Regulacja ręczna segmentu głowy (min. 0-45°) | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja segmentu nóg (min. 0-55° do góry; min. 0-90° w dół) | TAK (podać) |  |
|  | Kąt rozwarcia segmentu nóg min 70° | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja segmentu bioder w zakresie: W dół min 40° W górę min. 70° | TAK (podać) |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki na przegubie kulowym, długość materaca min. 600 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego - 1 szt. | TAK |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki mocowana do szyny bocznej – 1 szt | TAK |  |
|  | Podpórka boczna regulowana wraz z mocowaniem 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpórka boczna prosta 1 szt | TAK |  |
|  | Podkolanniki typ Goepel z szybko mocującymi obrotowymi zaciskami mocującymi 1 kpl | TAK |  |
|  | Podgłówek podkowiasty z poduszką z pianki wraz z systemem mocowania do stołu | TAK |  |
|  | Podpórka do operacji ręki przezierna dla promieni RTG. Wymiary min 810x510(długość x szerokość) | TAK |  |
|  | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Dostęp do części i osprzętu min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu. | TAK |  |
|  | W czasie gwarancji , gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu | TAK |  |
|  | W trakcie gwarancji minimum 1 przegląd techniczny bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Gwarancja trwa od uruchomienia , przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania. | TAK |  |
|  | Podać dostępność serwisu i najbliższy serwis regionalny. | TAK ( podać) |  |
|  | W przypadku awarii, usunięcie jej nie dłużej niż 96 godzin. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2011 – fabrycznie nowy | TAK |  |

II. STÓŁ OPERACYJNY Z WYPIĘTRZENIEM NERKOWYM  -1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny uniwersalny, mobilny o jezdnej podstawie, oparty na czterokątnej kolumnie. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w panel sterowania funkcjami stołu. (Możliwość sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami w przypadku uszkodzenia głównego pilota z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu). | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V; 50 Hz | TAK |  |
|  | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe – 2 akumulatory | TAK |  |
|  | Przewód zasilania 230V, odłączany, gdy stół nie jest ładowany. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatorów na pilocie przewodowym i podstawie. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy 13-to funkcyjny, z możliwością zawieszenia na szynach bocznych lub na końcu stołu ułatwiając natychmiastowy dostęp do funkcji stołu. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania awaryjnego wszystkimi funkcjami w przypadku uszkodzenia głównego pilota z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Możliwości awaryjnej mechanicznej/hydraulicznej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii napędu elektrohydraulicznego lub rozładowania głównego akumulatora. |  |  |
|  | Blat stołu min. 4-segmentowy, wykonany z kompozytu, przezierny na całej długości dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy, z możliwością łatwej i szybkiej zamiany sekcji nóg i głowy dla optymalnego pozycjonowania pacjenta przy pomocy przycisków lub dźwigni (bez pokręteł) | TAK |  |
|  | Łatwy i lekki (przy użyciu jednej ręki) system opuszczania i podnoszenia segmentu nóg i głowy za pomocą łatwo dostępnych uchwytów . | TAK |  |
|  | Materace przystosowane do szybkiego i pewnego mocowania do blatu. | TAK |  |
|  | Materac bezszwowy z pamięcią kształtu o grubości min. 50 mm. Przezierny na całej długości dla promieni RTG. Łatwy w dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Materac sekcji pleców i bioder wykonany z jednego kawałka, zapewniający lepsze wsparcie pacjenta oraz pokrycie przestrzeni/przerwy między sekcjami blatu. | TAK |  |
|  | Blat z wypiętrzeniem nerkowym , sterowanym elektrohydraulicznie do min. 100 mm | TAK (podać) |  |
|  | Napęd blatu stołu elektrohydrauliczny. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu jezdna, wyposażona w 4 podwójne koła z blokadą, o średnicy min. 120 mm | TAK (podać) |  |
|  | Podstawa stołu w obudowie z odpornego na uderzenia tworzywa ABS, zapobiegająca przedostaniu się brudu i pyłów. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 450 kg | TAK (podać) |  |
|  | Stół wykonany całkowicie z elementów odpornych na korozję i środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach. | TAK |  |
|  | Konstrukcja z materiałów zapewniających stabilność, trwałość konstrukcji i łatwych do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Długość stołu min. 2180 mm | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja i zakresy ruchów: | TAK |  |
|  | Regulacja przy pomocy pilota następujących ruchów i ich zakresy: - wysokość blatu (góra/dół – min. 680mm/1070mm) - przechyły boczne (lewo / prawo – 0-18°) - Trendelenburg / anty-Trendelenburg (min. 0-30°) - sterowanie płytą sekcji pleców - wypiętrzenie nerkowe (do min. 100 mm) - sterowanie segmentem bioder - automatycznie ustawiana pozycja „0” (powrót blatu do pozycji wyjściowej) | TAK (opisać) |  |
|  | Regulacja ręczna segmentu głowy (min. 0-45°) | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja segmentu nóg (min. 0-55° do góry; min. 0-90° w dół) | TAK (podać) |  |
|  | Kąt rozwarcia segmentu nóg min 70° | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja segmentu bioder w zakresie: W dół min 40° W górę min. 70° | TAK (podać) |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki na przegubie kulowym, długość materaca min. 600 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego - 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpórka boczna regulowana wraz z mocowaniem 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpórka boczna prosta 1 szt. | TAK |  |
|  | Podkolanniki typ Goepel z szybko mocującymi obrotowymi zaciskami mocującymi 1 kpl | TAK |  |
|  | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Dostęp do części i osprzętu min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu. | TAK |  |
|  | W czasie gwarancji , gwarancją objęte całe zamówienie bez wyłączenia osprzętu | TAK |  |
|  | W trakcie gwarancji minimum 1 przegląd techniczny bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Gwarancja trwa od uruchomienia , przeszkolenia obsługi i odnotowania w protokole przekazania. | TAK |  |
|  | Podać dostępność serwisu i najbliższy serwis regionalny. | TAK ( podać) |  |
|  | W przypadku awarii, usunięcie jej nie dłużej niż 96 godzin. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2011 – fabrycznie nowy | TAK |  |

……………………………………….

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo