Pakiet nr 3

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej 1 2 szt.

Producent:			……………………………………………………..

Oferowany model/typ:		…………………………….………………………..

Rok produkcji 2011:		……………………………………………………..

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej | TAK |  |
| 2. | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą z laminatu przezierną dla promieni RTG oparte na dwóch kolumnach | TAK |  |
| 3. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie na całej długości leża. | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie ramieniem C | TAK |  |
| 5. | Wysokość leża regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie min: 700 - 1000 mm. Dźwignia regulacji dostępna z dwóch boków wózka. | TAK |  |
| 6. | Szerokość całkowita 720 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7. | Długość całkowita 2010 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 8. | Wymiary leża: 600 x 1900 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 9. | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana w zakresie od 00 do 210 (+/- 30) – regulacja nożna, dźwignia dostępna z dwóch boków wózka. | TAK |  |
| 10. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-70° (+/- 5°) - regulacja płynna. | TAK |  |
| 11. | Wózek wyposażony w funkcję CPR oraz funkcję autoregresji oparcia pleców. | TAK |  |
| 12. | Rama wózka we wszystkich narożnikach wyposażona w krążki odbojowe | TAK |  |
| 13. | Barierki boczne poliuretanowe, mocowane po środku leża, opuszczane do dołu poniżej poziomu materaca dla zapewnienia łatwego transferu pacjenta. Materace styczne na całej długości po dostawieniu wózka do łóżka lub stołu. | TAK |  |
| 14. | Podstawa wózka jezdna z wyprofilowaną osłoną z tworzywa ABS na butle z tlenem lub osobiste rzeczy pacjenta, z centralną blokadą wszystkich kół, z funkcją jazdy na wprost | TAK |  |
| 15. | Wózek wyposażony w 4 podwójne, antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
| 16. | Wózek wyposażony w dodatkowe piąte koło, ułatwiające manewrowanie. | TAK |  |
| 17. | Wózek od strony głowy i nóg pacjenta, na całej szerokości leża wyposażony w poliuretanowe, poziome uchwyty do przetaczania, zintegrowane z leżem | TAK |  |
| 18. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min.230 kg. | TAK |  |
| Wyposażenie łóŻkA: |
| 1. | Wiskoelastyczny materac w pokrowcu z tkaniny paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej, antybakteryjnej, wypełniony termo-aktywną pianką, dopasowującą się do kształtu ciała pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości. Konstrukcja umożliwia regulację przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU POGWARANCYJNEGO

dla oferowanego urządzenia/ sprzętu/ wyrobu:

……………………………………………………....................................................................................……………….............*

| Lp | WARUNKI GWARANCJI |
| --- | --- |
| I. | II. | III. WYKONAWCA WYPEŁNIA WSZYSTKIE PUSTE MIEJSCA W BLANKIECIE !! |
| 1 | Czas gwarancji w miesiącach/ przedmiot gwarancji | Gwarancja wynosi …………..miesiące (min. 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu odbioru, Oświadczamy iż niniejsza gwarancja obejmuje zaoferowane urządzenie/ sprzęt/ wyrób, wraz z oprzyrządowaniem, którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych załączony do oferty, jednak z wyłączeniem materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych). |
| 2 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu do Zamawiającego | ...................…………………………... godz.(max. 24 godziny) Inne:………………………………………………………………… ………………………………………………………………… . |
| 3 | Maksymalny czas usunięcia usterki do 6 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | 14 dni |
| 5 | Minimalna liczba naprawa powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 naprawy |
| 6 | Przyczyny utraty prawa do gwarancji (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . |
| 7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski , w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 8 | Adres najbliższego serwisu | ……………………………………………………………………….. |
| 9 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ |
| 10 | Dostępność części zamiennych | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |
| II | SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia |  |
| 3 | KOSZT OBSŁUGI SERWISOWEJ |
| 3.1 | 1 roboczogodzina |  |
| 3.2 | Dojazd do użytkownika |  |

* wypełnia wykonawca, w tym wskazując nr pakietu, nazwę, model itp. Oferowanego urządzenia  oraz uzupełniając odpowiednio III kolumnę tabeli (można sporządzić na własnym druku)