PAKIET 2                                                                                                                                             załącznik nr 2

Przedmiot zamówienia: SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 40 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | PODAĆ |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z ocynkowanej blachy, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 400 x 400 mm, (+/- 30mm) -Wymiary półki bocznej: 550 x 350 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 800 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 400 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 400 mm, (+/-30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Bezstopniowa regulacja w zakresie od 800 do 1200 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty meblowej odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 6. | Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 7. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |  |
| 8. | W celu zapewnienia komfortu pacjenta wymagana jest dodatkowa półka np. na basen pod konstrukcją szafki. | TAK |  |
| 9. | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 10. | Dodatkowe piąte koło z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamontowanie blatu bocznego zarówno z lewej jak i prawej strony. |  |  |
| 12. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 13. | Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki wypełnień szczytów przy łóżkach | TAK |  |
| 14. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |
| 16. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 17. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy