Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet 3

Stoły robocze - sterylizacja

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Szacunkowy Wymiar kompletu | Ilość kompletów lub szt. | Nazwa elementu w komplecie | Wymiar elementu | Opis | Parametr wymagany | Cena jednostkowa netto poszczególnego elementu w komplecie/zestawie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | część czysta Sterylizacja pom. 1.52 |  | 3 szt. | Stół ze stali nierdzewnej do kontroli i pakowania , podwójny, | 200x140x90 | Blat ze stali nierdzewnej, wyposażony w -nadstawkę oraz zespół gniazdek dla odbiorników (lampa,zgrzewarka itp) -szafkę z szufladami podwieszaną z lewej strony pod blatem stołu (2 szuflady o szerokości 40cm) | TAK |  |
|  |  |  | 1szt. | Stół do przeglądania i pakowania bielizny, podświetlany | 200x140x90 | -Rama i blat ze stali nierdzewnej, -w środkowej części blatu podświetlana szyba matowa hartowana rozpraszająca światło , -stół wyposażony w gniazda wtykowe do podłączenia dodatkowego wyposażenia | TAK |  |
| 2 |  |  | 1szt | Stół do pakowania | 160x80x200 | Rama i blat ze stali nierdzewnej. Półka na akcesoria , pólka z przegrodami ,wałek na rolkę papieru lub lekkich folii,wałek na rolkę papieru lub cięższych folii, przyrząd do cięcia dł.. max. 130cm | TAK |  |
| 3 | Mycie wstępne Sterylizacja pom.1.50 |  | 3szt. | Stół roboczy ze stali nierdzewnej | 190x60x90 | półką pod blatem, | TAK |  |
|  |  |  | 2 szt | Stół zlewozmywakowy 2-komorowy ze stali nierdzewne z bateriami, | 180×80×90 | półka oraz zabudowa (boki stałe, front – drzwi przesuwne). . Wymiar komory : 80×60×20cmWysokość nóżek 20 cm. Rant tylny wys. 10 cm. Regulacja nóg: ÷2,5 cm. Otwór na baterię stojącą (woda ciepła i zimna) dla każdej komory. Baterie stojące sztorcowe z wylewką wyciąganą | TAK |  |
| 4 | wydawanie materiałów Sterylizacja pom.1.55 |  | 2 szt. | Stół roboczy ze stali nierdzewnej do pracy na siedząco, | 160x65x76 | Blat ze stali nierdzewnej, wyposażony w -szafkę z szufladami podwieszaną z lewej strony pod blatem stołu (2 szuflady o szerokości 40cm) | TAK |  |
|  |  |  | 8 szt. | Lampa z podświetlaną soczewką |  | - Szkło powiększające o średnicy 127 mm - Silne, rozproszone światło świetlówki lub LED -min. 5 Dioptrii - Nastawne ramię o długości min. 80 cm - Zasilanie 230 V / 22 W - Zabezpieczenie zgodne z IP20 -mocowanie do stołu lub blatu | TAK |  |
| 5 | Mycie wstępne Blok operacyjny pom. 2.44 | 755x60x90 | 1kpl. | Stół roboczy ze stali nierdzewnej | Sześć elementów z dostosowaniem ich wymiarów do urządzeń zamontowanych | z półką pod blatem Rant tylny wys. 10 cm. Regulacja nóg: ÷2,5cm. | TAK |  |

| LP. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

- Stoły jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych .

- Zamawiający zaleca dokonanie  wizji lokalnej przed wyceną i złożeniem ofert.. W razie niedoszacowania wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę z powodu nieodbycia wizji lokalnej przed złożeniem ofert, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty Wykonawcy z tego wynikłe.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga dokonania starannej wizji lokalnej po wyborze Wykonawcy i przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego szkiców montażowych uwzględniających rzeczywiste wymiaru mebli do montażu na budowie. Szkice mają również zawierać pozostałe detale (m.in.: uchwyty, kolorystykę itp.), które również wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Z uwagi na to że podane wymiary kompletów mebli są wyłącznie szacunkowe. Wykonawca  podczas wizji lokalnej zweryfikuje je na budowie , dobierze wymiarowo zgodnie z  ich funkcją i przedstawi szkice Zamawiającemu.