Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu

Wymagania w zakresie instalacji dla Systemu Telewizji Szpitalnej

Wykonawca dostarczy wraz z ofertą koncepcję na wykonanie instalacji 230 V 
i sygnałowych z uwzględnieniem poniższych warunków.

- Dodatkowe instalacje 230V, sygnałowe, montaż wieszaków dla odbiorników telewizyjnych nie mogą w żaden sposób kolidować z istniejącymi instalacjami na salach chorych w oddziałach..

- Montaż odbiorników telewizyjnych wykonać na ścianach sal chorych na uchwytach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa, w miejscach określonych przez Szpital.

- Automaty na pobieranie opłat (wpłatomaty) należy zainstalować w miejscu wskazanym przez Szpital (tj. 6 automatów w budynku „A” i 2 w budynku „H”) 
w sposób nieutrudniający normalnego funkcjonowania oddziałów.

- Instalacje 230V:

  - W salach chorych należy wykonać w korytkach nadtynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy oddziałowych przewody prowadzić w istniejących korytach.

  - Wykonanie instalacji 230V należy doprowadzić do istniejących tablic oddziałowych i włączyć do wykonanych dodatkowo układów 
z zabezpieczeniami.

- Instalacje sygnałowe:

  - W salach chorych należy wykonać w korytkach nadtynkowych pod sufitem 
i zakończyć gniazdami.

  - W przestrzeniach instalacyjnych korytarzy oddziałowych prowadzić na oddzielnych korytach lub w rurkach instalacyjnych na uchwytach.

  - W szybach instalacji teletechnicznych w rurach instalacyjnych na uchwytach.

- Wszystkie instalacje należy wykonać etapami, przy możliwie najmniejszych zakłóceniach dla pracy oddziałów. Po zakończeniu robót instalacyjnych wszystkie pomieszczenia i trasy instalacji należy doprowadzić do stanu zgodnego ze standardem wykończenia tych miejsc. Przewody instalacji sygnałowych i 230V należy oznakować zgodnie z przepisami. Wykonawca instalacji przedłoży właściwe zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników i osób nadzoru wykonujących prace instalacyjne.

- Na wykonane instalacje należy opracować dokumentację powykonawczą.

- Dla wykonanych instalacji wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów elektrycznych.

- Warunkiem dopuszczenia do pracy urządzeń jest przedstawienie wymaganych dokumentów w p. 7 i 8 oraz dokonanie odbioru technicznego instalacji przez pracowników Działu Technicznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

- W przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia instalacje 230V i sygnałowe wraz z osprzętem instalacyjnym przejmuje Szpital.