Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 5

###### Zestawy monitorowania funkcji  życiowych pacjenta wraz z centralą monitorującą –  8 szt.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2013 |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |  |
|  | Mocowanie kardiomonitorów na wysięgniku do ściany z koszykiem na akcesoria | TAK |  |  |
| III. Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 800x600 dpi | TAK |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. | TAK |  |  |
| VI. Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |  |
| VII. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Przenoszenie danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym : min. 24 godzinna pamięć: trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów, funkcja „holterowska” min. 5 krzywych, historia alarmów, ustawienia monitora, dane demograficzne | TAK |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | EKG x 8 - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST x 8 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii x 8 Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Oddech x 8 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 8 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi | TAK |  |  |
|  | Pomiaru saturacji x 8 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury x 8 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 8 Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK |  |  |
|  | Pomiar kapnografii x 8 Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach |  |  |  |
|  | Pomiar Ciągłego Rzutu Minutowego Serca – x 3 pomiar oparty na analizie zmian ciśnienia krwi. pomiar z jednego dostępu naczyniowego, pomiar i zapis trendów min. następujących parametrów :CCO,CCI,SVV,SV,SVI,SVR,Sari | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej dowolnie sterowany - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami na OIOM przez zamawiającego BSM 6000. | TAK |  |  |
| X. Wyposażenie |
|  | - Kabel EKG dla dorosłych – 1 szt./monitor - EKG, przewody pacjenta 5 lub 6 żyłowe – 1 szt. /monitor - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe – 1 szt. /monitor - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG- 1szt./monitor - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1szt./monitor - mankiet dla dorosłych, standardowy x 2szt./monitor - mankiet dla dorosłych, duży x 2szt./monitor - mankiet dla dorosłych, mały x 2szt./monitor - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 2 szt. - wodoszczelny czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 1szt./monitor - Uniwersalny czujnik SpO2 na palec lub stopę dla noworodków, dzieci i dorosłych x 1szt./monitor - Czujnik typu „Y” – 5szt. /monitor wraz z dedykowanym klipsem/mocowaniem na ucho (1szt/monitor) - czujnik do pomiaru temperatury centralnej 1szt./monitor - kabel interfejsowy kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego przetwornikiem do pomiaru ciśnienia firmy Edwards - 1 szt./,monitor - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych (Dorośli/Dzieci) – min. 60 szt./monitor - jednorazowe adaptery lub linie do pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych (Dorośli/Dzieci) – min. 30 szt./monitor | TAK |  |  |
| XI. Gwarancja |
| 51. | Gwarancja na kardiomonitory 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów | TAK |  |  |
| 52. | Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji | TAK |  |  |

Centrala monitorująca – 1 szt.

Zestawienie parametrów wymaganych – oferowanych.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2013 |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitorowanie min. 8 stanowisk pacjenta. Wyposażona w pojedynczy dotykowy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 19”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024. | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 h. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja z min 72 godzin, min 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |  |
|  | Historia alarmów: min. 150 | TAK |  |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | TAK |  |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |

Kardiomonitor transportowy – 2 szt.

Zestawienie parametrów wymaganych – oferowanych.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | 2013 |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy uchwyt/mocowanie monitora z uchwytem zaciskowym z regulacją | TAK |  |  |
|  | Waga monitora razem z akumulatorami max. 4 kg | TAK |  |  |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. |  |  |  |
| III. Ekran |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |  |
| IV. Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła | TAK |  |  |
| V. Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy | TAK |  |  |
| VI. Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  |  |  |
| VIII. Zapamiętywanie danych |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej EKG z co najmniej 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |  |
| IX. Mierzone parametry. |
|  | Pomiar EKG Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca Analiza arytmii - rozpoznawanie min. 23 różnych rodzajów klas arytmii Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy | TAK |  |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK |  |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |  |
|  | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca | TAK |  |  |
| X. Wyposażenie |
|  | - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - mankiet dla dorosłych, duży x 1 szt. - wodoszczelny czujnik na palec typu klips dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. - wsuwany czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami na OIOM przez zamawiającego BSM 6000. |  |  |  |
| XI. Gwarancja |
|  | Gwarancja na kardiomonitory 24miesięcy | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji | TAK |  |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

.........................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy