Załącznik nr 2   Pakiet III  Monitor medyczny na ramieniu

|  | MONITOR MEDYCZNY LCD NA RAMIENIU DO LAMP OPERACYJNYCH TYP MediLED 77A – 1 szt. |
| --- | --- |
|  |  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane, nie używane z roku produkcji 2013r. | TAK |  |
| 2. | Monitor LCD IPS | TAK |  |
| 3. | Rozmiar ekranu – min. 24” | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu LCD IPS – 1920x1200 Full HD | TAK |  |
| 5 | Czas reakcji min 6ms | TAK |  |
| 6 | Kontrast min. 1000:1 | TAK |  |
| 7 | Jasność min 400 (cd/m2) | TAK |  |
| 8 | Kąt widzenia min. 178H / 178V | TAK |  |
| 9 | Zmiana wielkości obrazu min. : Auto , 16:9, 4:3, ZOOM | TAK |  |
| 10 | Wejścia wideo : DVI, HDMI, SDI, RGB, S-Video, BNC | TAK |  |
| 11 | Kalibracja : temperatura barwowa : 6500, 9500, DICOM, Użytkownika, Gamma od 1,8 do 2,8 | TAK |  |
| 12 | Tryb pracy : PIP PbP | TAK |  |
| 13 | Przyciski szybkiego wyboru trybu pracy dla kalibracji | TAK |  |
| 14 | Hermetyczny frontowy panel sterowania łącznie z ekranem LCD. Możliwość dezynfekcji ekranu. | TAK |  |
| 15 | Monitor zaopatrzony w ramienię do lamp operacyjnych typ MediLED 77A. | TAK |  |
|  | Gwarancja: |  |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24H | TAK |  |
|  | Monitor zastępczy na czas naprawy dłuższy niż 6 dni roboczych | TAK |  |