Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Staplery liniowe z nożem

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61mm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81mm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	                                                                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – staplery do resekcji jelita grubego i odbytnicy

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary sztaplera: 21, 25, 29, 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką + jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30, 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy zamówieniu | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy zamówieniu | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunki do staplera (kształt półksiężyca) do tkanki grubej, kompatybilne ze staplerem z pozycji 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	                                                                                       Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – jednorazowy stapler skórny

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler skórny posiadający przezierny magazynek z oznaczeniem ilości zszywek – 35 sztuk, z rękojeścią. Grubość zszywek 0,6mm | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki do usuwania zszywek (atraumatyczne) | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                                                                                                              	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 – jednorazowy stapler skórny

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler skórny zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach grzbiet: 6,9mm; nóżka: 3,6mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku oznakowany nazwą producenta oraz kodem katalogowym, zawierający metalową końcówkę ułatwiającą usuwanie zszywek | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                                                                                                              	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5  Staplery do wykonywania  resekcji odbytnicy

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler do wykonywania przednich resekcji składający się z: - jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskiem, tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 25, 28, 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120º, kąt obrotu trzonu 320º | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                                                                                                                             	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Załącznik nr 2 do siwz

Pakiet nr 6  Trokary nożowy

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar nożowy 5mm ze ściętą kaniulą, spiralnie, jednorodnie żebrowaną, transparentną o długości 100mm. Trokar posiada: ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok; dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej trzech pozycjach; lejkowate wejście do kaniuli ułatwiające wprowadzenie narzędzi; wyraźne oznaczenie wymiaru trokaru na kaniuli; konstrukcja grota stabilizująca go w kaniuli („klik” uniemożliwia ruch grota podczas wprowadzania trokaru); ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V; dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża; średnica 5,5mm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar nożowy 12mm ze ściętą kaniulą, spiralnie, jednorodnie żebrowaną, transparentną o długości 110mm. Trokar posiada: ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok; dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej trzech pozycjach; zdejmowalną uszczelkę/redukcję wyposażoną w protektor chroniący uszczelkę przed uszkodzeniem klipsownicą; lejkowate wejście do kaniuli ułatwiające wprowadzenie narzędzi; wyraźne oznaczenie wymiaru trokaru na kaniuli; konstrukcja grota stabilizująca go w kaniuli („klik” uniemożliwia ruch grota podczas wprowadzania trokaru); ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V; dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża; średnica 12,5mm; wbudowana redukcja 5-12mm. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                                                                                                                             	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7  Grasper, Disektor, Igła Veressa

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grasper jednorazowy laparoskopowy o średnicy 5mm i długości 35cm, atraumatyczny, z silikonowymi nakładkami pokrytymi siatką | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Disektor jednorazowy laparoskopowy o średnicy 5mm i długości 35cm z możliwością podłączenia koagulacji | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła Veressa jednorazowego użytku o długości 120mm lub 150mm | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                                                                                                                             	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8  Retraktor ran

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor/protektor ran składający się z trzech pierścieni: dwóch trwale połączonych pierścieni górnych oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów. Długość linii cięcia 5-9cm | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                                                                                                                             	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................