Pakiet 1 Wykonanie i wymiana wkładów okiennych dwuszybowych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddział Reumatologiczny 990x1020x2 990x340x2 | 2,67 m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oddział Gastroenterologiczny 980x360x2 980x980x2 | 2,62 m2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej sale chorych: 1000x975x8 dyżurka lekarska: 1000x975x2 | 9,75 m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej 1010x370x8 1010x1050x8 | 11,47 m2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bar 980x1025x2 | 2 m2 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 2 Ułożenie wykładziny posadzkowej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej Pomieszczenie H508 – pok. przygot. pielęg., H522-izolatka, H533-sala chorych Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. Gamrat Norma lub równoważna. Grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej-2,00 mm, waga całkowita -2600 g/m2, ścieralność (ubytek grubości) –mniejsza równa 0,08 mm, grupa T, antypoślizgowość –R9. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | 63,00 m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oddział Reumatologiczny Pomieszczenie A832-gabinet zabiegowy Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie wzmocnionej poliuretanem (PUR) z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany (listwy wyoblające) typ np. Gamrat Elektra lub równoważna. Grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej-2,00 mm, waga całkowita -2600 g/m2, ścieralność (ubytek grubości) –mniejsza równa 0,08 mm, grupa T, antypoślizgowość –R9. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | 21,00 m2 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Uwaga: podana powierzchnia jest powierzchnią orientacyjną, jest to łączna powierzchnia podłogi. Wykonanie cokołu nalezy uwzględnić w cenie m2 podłogi.

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 3 Wycięcie otworów drzwiowych w żelbetonie

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wycięcie otworów drzwiowych – 3 szt. (około 11mb cięcia na 1 otwór), wraz z poszerzeniem istniejących otworów 3 szt. na każdy po 2 mb cięcia. | 39 mb |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 4 Wykonanie lady do punktu pielęgniarskiego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lada do punktu pielęgniarskiego Całość wykonana z płyty laminowanej łatwozmywalnej grubości 18 mm, obrzeża typu ABS. Tył mebli wykonany jak wyżej. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 5 Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz demontaż instalacji gazów medycznych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach: H5.05 sala chorych: Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) dla 1 szt. paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowych wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H5.25. Montaż i uruchomienie 1 szt. panela nadłóżkowego 3-stanowiskowego w nowej lokalizacji (panele przekaże zamawiający) Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie. H5.34 izolatka: Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) dla panelu nadłóżkowego 1 stanowiskowego wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H5.25. Wykonanie przeróbki istniejącego panelu nadłóżkowego 2/3-stanowiskowego na panel jednostanowiskowy wraz z jego montażem i uruchomieniem. Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie. H5.02: Demontaż istniejących 2 szt. paneli medycznych 3 stanowiskowych wraz z zaślepieniem istniejącej instalacji. H5.25 korytarz: Dostarczyć, zamontować i uruchomić nowy zespół kontrolno-pomiarowy z sygnalizacją stanu gazów medycznych dla tlenu, próżni, sprężonego powietrza, zgodny z PN EN ISO 7396-1. Lokalizacja istniejącego zespołu podlegającego wy mianie na załączonym rysunku. Wykonawca wykona instalację w klasie IIb. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z kompletem protokołów, testów i badań instalacji gazów medycznych i próżni, zgodnie z normą PN EN ISO 7396-1. W zakresie robót wykonawcy jest również wykonanie prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych do prawidłowego działania instalacji gazów medycznych w objętych remontem pomieszczeniach. Przed montażem należy dokonać przeglądu zestawów nadłóżkowych oraz systemów sygnalizacji stanu gazów medycznych i w razie stwierdzenia nieprawidłowego działania lub nieszczelności, dokonać niezbędnych napraw. | 1 kpl |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy

Pakiet 6 Wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: H5.34 – izolatka, H5.35 – śluza, H5.33-łazienka na poziomie +2 budynku H+G na Oddziale Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej W zakresie zamówienia należy wykonać rozprowadzenia instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach izolatki H5.34, Śluzy H5.35 oraz łazienki H5.33 Trasę instalacji należ poprowadzić od pionów wentylacyjnych. Podejścia do pionów wykonać trójnikiem. Pod trójnikiem pozostawić odcinek pionu o długości co najmniej 30 cm i zakończyć deklem. Połączenie uszczelnić tak, aby ewentualna woda opadowa nie miała ujścia z pionu do momentu odparowania. Wykonanie instalacji. Instalację wykonać z typowych prefabrykatów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym (spiro). Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blachy stalowej ocynkowanej. Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Niektóre kanały wykonać z tzw. luźnym kołnierzem. Podczas montażu w razie konieczności należy odcinek kanału przyciąć na żądany wymiar, zamontować kołnierz i przyłączyć do sieci. Należy zapewnić dodatkowe wzmocnienia na instalacji poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze. Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne) podwieszać w sposób trwały i pewny, oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy łączników z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do konstrukcji. W każdym przypadku mocowania bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. Do nawiewu i wyciągu powietrza w izolatkach zastosować nawiewniki i wywiewniki szczelinowe, w śluzach projektuje się nawiew i wyciąg powietrza za pośrednictwem typowych zaworów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych. W sanitariatach przy izolatkach zastosować typowe zawory wentylacyjne wywiewne. Należy przewidzieć obudowanie przewodów doprowadzających do elementów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach nieposiadających sufitów podwieszanych. Tam, gdzie to możliwe przewody wentylacyjne prowadzić w przestrzeniach sufitów podwieszanych. Zabudowę wykonać w systemie suchej zabudowy g-k. Zabudowę należy przygotować pod malowanie tj. z wykonanymi narożnikami, gładzią gipsową, jej szlifowaniem i zagruntowaniem powierzchni. Izolacja. Przewody nawiewne i wywiewne z pomieszczeń do central wentylacyjnych izolowane w całości, łącznie z pionami na dach, matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Nie przewiduje się izolowania pionów wentylacyjnych jeżeli stanowią adaptację istniejących szachtów grawitacyjnych. Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. Projektowana grubość izolacji 30mm. W przypadku wyciągów z sanitariatów nie przewiduje się izolowania przewodów. Wyjątek stanowią piony na dach prowadzone poza istniejącymi szachtami wentylacji grawitacyjnej. W takim przypadku piony izolować. Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Należy zamontować klapy przeciwpożarowe oznaczone: N!-26, WS-6, WI-26. | 1 kpl |  |  |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy