Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą 1 szt urządzenia do wykonywania wodorowego testu oddechowego dla Oddziału Dziecięcego

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane: | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | Kraj produkcji | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| APARAT DO WODOROWYCH TESTÓW ODDECHOWYCH |  |  |
| 1. | Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | TAK |  |
| 2. | Przenośne urządzenie do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | TAK |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca: - zapis do 10 pacjentów w pamięci wewnętrznej aparatu - przypisywanie zapisanym pacjentom predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego - równoczesne przeprowadzanie testów oddechowych dla zdefiniowanej grupy pacjentów - zapisywanie wyników testów oddechowych wybranych pacjentów |  |  |
| 4 | Ciekłokrystaliczny, dotykowy kolorowy wyświetlacz |  |  |
| 5 | Zakres pomiarowy stężeń 0-500 ppm |  |  |
| 6 | Pomiar za pomocą czujnika elektrochemicznego |  |  |
| 7 | Dokładność odczytu: nie gorsza niż +/- 10% |  |  |
| 7 | Interferencja CO <1% |  |  |
| 8 | Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na trzy miesiące |  |  |
| 9 | Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 15-35oC, 10-90% |  |  |
| 10 | Okres eksploatacji czujnika 24 miesiące |  |  |
| 11 | Zasilanie: 3 baterie AA, 1.5 V |  |  |
| 12 | Wymiary nie większe niż 34 x 75 x 140 mm |  |  |
| 13 | Waga nie większa niż 200 g łącznie z bateriami |  |  |
| 14 | Standardowe komunikaty systemowe aparatu: - Przypomnienie o konieczności kalibracji - Konieczność wymiany D-adaptera |  |  |
| 15 | Dwa tryby pobierania próbki: - za pomocą ustnika - za pomocą maski (opcja) |  |  |
| 16 | Gniazdo USB do synchronizacji oprogramowania z aparatem |  |  |
| 17 | OPROGRAMOWANIE Z POLSKĄ WERSJĄ JĘZYKOWĄ |  |  |
| 18 | Zapisywanie danych demograficznych pacjenta |  |  |
| 19 | Zapisywanie wyników badań |  |  |
| 20 | Wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów |  |  |
| 21 | Wprowadzanie opisu wyników badań i komentarzy |  |  |
| 22 | Standardowe protokoły badań: fruktoza, glukoza, laktoza, laktuloza, sorbitol, ksylitol |  |  |
| 23 | Możliwość definiowania własnych protokołów |  |  |
| 24 | Generowanie raportu z danymi demograficznymi pacjenta i danymi ośrodka wykonującego badanie + ewentualne logo |  |  |
|  | AKCESORIA |  |  |
| 25 | Ustniki jednorazowego użytku typu słomkowego, 20 szt. |  |  |
| 26 | D-adapter z zaworem jednokierunkowym i filtrem antybakteryjnym, 1 szt. |  |  |
| 27 | Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji, op. 50 szt. |  |  |

| Warunki gwarancji |
| --- |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |