Załącznik nr 2

- Stabilny statyw podłogowy o budowie modułowej z wbudowanym zasilaczem i oświetleniem halogenowym prowadzonym światłowodem, oraz wyłącznikiem pracy mikroskopu. Światłowód schowany w ramieniu nośnym i uchylnym.

- Statyw mobilny, z blokadą położenia, 4 koła skrętne i każde wyposażone w hamulec.

- Ruch ramienia mikroskopu w pionie o regulowanym oporze

- Hamulce cierne poszczególnych ruchów statywu i mikroskopu realizowane przez pokrętła

- Wyposażenie w odłączany kabel zasilający z zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodu z mikroskopu.

- Oświetlenie światłowodowe z płynna regulacją natężenia światła realizowaną za pomocą pokrętła znajdującego się bezpośrednio w zasięgu rąk operatora.

- Oświetlenie główne i awaryjne prowadzone światłowodem (halogenowe 100W). System szybkiej wymiany przepalonej żarówki bez konieczności użycia narzędzi.

- Płynna regulacja natężenia oświetlenia bez konieczności odrywania oczu od mikroskopu.

- System automatycznego wyłączania oświetlenia w spoczynkowym położeniu ramienia mikroskopu.

- Obiektyw f = 250mm z manualnym wyostrzeniem obrazu w zakresie 13mm.

- Tubus prosty.

- Okulary szerokokątne dla operatora o współczynniku powiększenia 12,5x.

- Zakres korekcji okularów +5/-8 D.

- Zintegrowany filtr bezczerwienny i pomarańczowy.

- Obiektyw o średnicy 48mm.

- Maksymalny wysięg ramion statywu nie mniej niż 110mm.

- Maksymalny zasięg mikroskopu do góry min. 1750mm.