Pakiet  12  ZESTAW DO intubacji i wentylacji  SZTUK 2 								  				    zał. 2

Producent:………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Rok produkcji 2018/2019:………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw : Resuscytator silikonowy dla dorosłych ze złączką zaworu Maska silikonowa nr 5 Rezerwuar tlenu Przewód tlenowy Dane techniczne: wykonany z wytrzymałego silikonu - można go sterylizować w autoklawie, w wysokich temperaturach (nie zawiera lateksu) zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka zawór ciśnieniowy 60 cm słupa wody maska twarzowa nr 5 dla dorosłych, obracana o 360 stopni dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100% dołączony dren doprowadzający tlen, przeźroczysty - zgodnie z wymogami rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe. | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | 24 m-ce- 0 pkt 36 m-cy- 20 pk 48 m-cy – 40 pkt |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej

Resuscytator silikonowy dla dorosłych – zestaw

Zestaw :

- Resuscytator silikonowy dla dorosłych ze złączką zaworu

- Maska silikonowa nr 5

- Rezerwuar tlenu

- Przewód tlenowy

Dane techniczne:

- wykonany z wytrzymałego silikonu - można go sterylizować w autoklawie, w wysokich temperaturach (nie zawiera lateksu)

- zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka

- zawór ciśnieniowy 60 cm słupa wody

- maska twarzowa nr 5 dla dorosłych, obracana o 360 stopni

- dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100%

- dołączony dren doprowadzający tlen,

- przeźroczysty - zgodnie z wymogami

- rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe.